## Slide 1
Классификация представления движения на основе ЭЭГ и БИКС
Трек: Нейроинтерфейсы
МОСКВА · 2026
Notes: Замените название и укажите себя как автора.
1

## Slide 2
Место для фото
Место для фото
Место для фото
ML
МГУ, Физический факультет, 4 курс
ML, Teamlead
МГУ, Физический факультет, 4 курс
Signal Processing
МГУ, Физический факультет, 4 курс
Команда
Наконечный Егор Ильич
Калуга Михаил Владимирович
Мустафин Тимир Сансызбаевич
02
Исраелян Лика Павловна
Омельянович Павел Алексеевич
Medical Research
МГУ, Физический факультет, 4 курс
Manager
МГУ, Физический факультет, 3 курс
Notes: Слайд для нескольких участников. Лишние колонки можно удалить.
2

## Slide 3
Два маркера активности моторной коры
03
  электрическая активность моторной коры
  быстрый отклик на кинестетическое представление
  изменение сенсомоторных ритмов 8–13 Гц (μ) и 13–30 Гц (β)
  пространственная зависимость активности
Электроэнцефалограмма
ЭЭГ
Ближняя инфракрасная спектроскопия
БИКС
  гемодинамический ответ
  изменение концентрации HbO и HbR
  медленная динамика, отложенный отклик на кинестетическое представление
  локальные изменения притока крови
Notes: Основной рабочий слайд: заголовок и свободное поле под текст, схему или изображение.
3

## Slide 4
04
Параллельная обработка сигналов объединение
ЭЭГ
Ветка 01
Ветка 02
БИКС
предобработка
выделение пространственных,
энергетических и межполушарных признаков
EEG-классификатор
предобработка
выделение временных признаков
с учётом гемодинамической задержки
NIRS-классификатор
мультимодальный fusion
классификация: покой, левая рука, правая рука
Notes: Пустой слайд под изображение, схему или крупный график.
4

## Slide 5
ЭЭГ: пространственно-частотные признаки
05
Представление движения изменение сенсомоторных ритмов в разных частотных диапазонах
01 / FILTER BANK
разделение на частотные диапазоны
причинная фильтрация ЭЭГ в шести частотных диапазонах
03/ REIMANNIAN FEATURES
ковариации касательное пространство
396 EEG-признаков
ковариации усредняются по 5 последним окнам
4–8 | 8–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 | 24–30 Hz
пространственная структура ЭЭГ
для каждой частотной полосы строится ковариационная матрица 11 сенсомоторных каналов
02/ COVARIANCE
Notes: Основной рабочий слайд: заголовок и свободное поле под текст, схему или изображение.
3

## Slide 6
текущая сессия
другие сесиии
06
ЭЭГ: классификация и адаптация к сессии
396 EEG признаков
SESSION MODEL
sLDA + MDM
GLOBAL MODEL
Logistic Regression
классификация: покой, левая рука, правая рука
Notes: Пустой слайд под изображение, схему или крупный график.
4

## Slide 7
396 EEG-признаков
БИКС: динамика HbO и HbR во времени
07
Представление движения изменение концентрации HbO и HbR
01 / Dynamics
направление изменения сигнала
slope / 4 сек
наклон HbO/HbR за последние 4 секунды
учитываем гемодинамическую задержку
признаки из нескольких моментов прошлого
02/ history
03/ Lateral Contrasts
различия между полушариями
контрасты между симметричными областями левого и правого полушария
0 / 2 / 4 / 6 сек
sLDA NIRS prediction
Notes: Основной рабочий слайд: заголовок и свободное поле под текст, схему или изображение.
3

## Slide 8
Fusion: объединяем ЭЭГ и БИКС
08
01 / late fusion
02 / weighting
03 / Final Prediction
объединяем решения моделей EEG и NIRS
0.8 EEG + 0.2 NIRS + (CSP)
fused scores, session bias calibration, argmax
итоговый балл модели за тест = 60
Notes: Основной рабочий слайд: заголовок и свободное поле под текст, схему или изображение.
3

## Slide 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакты для связи
Telegram: @egornak @nlHASD
Notes: Контакты и благодарность.
5